## Slide 1
1
ARCHITECTURE PHYSIQUE
Lorsqu’une écluse est raccordée aux deux types de fibre, et qu’elle ne requiert pas la fibre opérateur comme solution secours, son abonnement est résilié et son routeur ainsi que son plan d’adressage sont changés.
Pour un bâtiment administratif, lors du raccordement à la fibre, il y’a un changement du plan d’adressage mais pas forcément de changement de routeur.
Les connexions réseau aux ouvrages doivent être secourues en cas de défaillance de la connexion principale.
    La communication entre les ouvrages, les PCC et le Data Center est faite, autant que possible, moyennant la fibre optique.
Le réseau industriel s’appuie sur 2 types de fibre (propriétaire opérée et maintenue par VNF, opérateur fournie par un tiers).
Le choix du mode de pose (enterré ou immergé) résultera d’une étude technique, économique, et de sécurité physique du réseau.
Recommandation: N’utiliser qu’une seule fibre pour relier les ouvrages.
2
ARCHITECTURE Logique
le plan d’adressage IP est défini au niveau national.
La communication entre les ouvrages, les PCC et le Data Center est faite, autant que possible, moyennant la fibre optique.
Recommandations :
  Utiliser le protocole MPLS pour augmenter la résilience du réseau.
  Assurer la redondance du réseau au niveau logique par un SD-WAN.
  Sécuriser les échanges de données via des tunnels IPSec dans le cas de l’utilisation du SD-WAN.
  Segmenter les réseaux industriel et bureautique via DMZ et VRF.
3
RACCORDEMENT DES OUVRAGES
Cisco 3200 Rugged Switch
EGG
Cisco 9300
EPG
Cisco Catalyst IE 3400 Rugged Switch
INJ1010 Phoenix ou équivalent
TETRADIS 9.5.2 ou équivalent
    Tous les équipements sont connectés à des switchs situés dans des boîtiers de raccordement via des connexions cuivrées.
En mode dégradé la priorité est de préserver le fonctionnement des automates et de l’audio. Le maintien des fonctions vidéo ne peut se faire que si elles n’impactent pas ces fonctions prioritaires.
Les coffrets doivent être sécurisés, ventilés et protégés de la chaleur et de l’humidité.
Recommandation :
  Raccorder les ouvrages avec la fibre optique propriétaire. En cas d’impossibilité, les solutions alternatives possibles sont, par priorité, la fibre opérateur et les connexions 4G/5G.
  Mettre un contact sec pour détecter l’ouverture d’une armoire. Il est aussi possible de mettre un contact sur automate ou un lecteur de badge sur l’ensemble des coffrets avec un système de serrure classique.
4
Supervision et maintenance
Deux niveaux de supervision du réseau sont envisagés :
  La supervision au niveau nationale via le centre de services et la supervision au niveau local en DT et PCC via les cellules informatiques.
  La supervision du réseau émet des notifications à l’intention des utilisateurs afin de les informer des dysfonctionnements en cours.
  Au niveau du matériel, la DSIN prévoit 10-15% de spare sur les switchs à la commande.
L’engagement sur la disponibilité du réseau (Service Level Agreement) ne devrait pas être inférieure à 99,8 % (17h30 d’indispo par an)
La maintenance du réseau, aux niveaux matériel et logiciel, doit être détaillée au niveau national dans une gamme opératoire. Les interventions doivent être planifiées de sorte à minimiser les impacts sur l’exploitation des ouvrages.
Synthèse du STANDARD CYBER
Synthèse du standard Réseaux
Niveau de standard : 3
Applicabilité : EPG, EGG, PCC
Date de publication : S2 2022
Version : 1