## Slide 1: AMI - Améliorer l’efficacité énergétique et le confort hygrothermique dans les établissements de santé et médico-sociaux de Bourgogne Franche-Comté
1
1
Projet du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole

## Slide 2: 1. Présentation du projet
2
Le Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
  Etablissement MCO composé de 2 bâtiments avec 400 lits et places
  Ouvert en 1973 avec un permis de construire de 1968
  Hôpital public du bassin dolois avec un large rayonnement
La structure du bâtiment, et particulièrement les façades, sont vieillissantes et particulièrement sensibles aux conditions climatiques
  Problématiques importantes de confort thermique l’été et l’hiver
  Les conditions de prise en charge des patients, et les conditions de travail ne sont satisfaisantes
  Phénomène de « passoire énergétique »

## Slide 4
L’Hôpital est actuellement raccordé sur le réseau de chauffage urbain de la chaufferie biomasse. Il n’existe qu’un comptage global, sans compteur divisionnaire permettant de valoriser la consommation actuelle des bâtiments concernés par la rénovation des façades.
Cette consommation peut être cependant estimée approximativement entre 250 à 300 kwh/m².an
Une étude a été réalisée en 2010 pour « l’amélioration du bilan énergétique et de la rénovation des façades et des hébergements du bâtiment principal », appuyée par une étude thermographique.
Illustration du défaut d’isolation de 9,6° sur le pont thermique de la dalle
(façade nord-est)
Pont thermique de jonction entre châssis et maçonnerie
(chassis vitré)
1. Présentation du projet 1.1 Etude de 2010
Pont thermique aux jonctions horizontales et verticales

## Slide 5
5
  L’étude réalisée en 2010 portait sur :
    L’isolation des façades par l’extérieur
    Le remplacement des menuiseries extérieures
    L’isolation des terrasses
    La transformation de ventilation existante en ventilation double flux à récupération d’énergie
  Les gains d’une telle réalisation étaient conséquents :
    de presque 70% sur les consommations chauffage
    de 80% sur les consommations liées à la ventilation
  Le programme a été mis en attente compte tenu des difficultés de réalisation (amiante, coût, phasage…)
    Contraintes financières et techniques, projet global «lourd»
    Aléas de séquencage possibles de reprise de l’enveloppe (Amiante, isolation et étanchéité à l’air..)
1. Présentation du projet 1.1 Etude de 2010

## Slide 6
1. Présentation du projet 1.2 Le projet actuel : la réalisation d’une double façade
Le projet consiste en la construction au devant des façades du bâtiment principal d’une double peau en verre agissant comme bouclier thermique et acoustique. La façade existante n’est pas rénovée techniquement dans cette phase de travaux. L’activité des services internes est totalement maintenue.
  Mise en place d’une charpente métallique «échafaudage» en intervention extérieur. Accroches, suspentes, et reports de charge sur les têtes de dalles et refends quadrillant la façade.
  Création de galeries «couloirs techniques caillebottis» au niveau de chaque étage, permettant les interventions de mise en oeuvre de la peau vitrée et les travaux de rénovation ultérieurs. Ces galeries participent à la structure rigidifiant la grille d’ossature et au contreventement de l’ensemble.
  Pose d’une paroi vitrée en agrafage sur la résille métallique. Écran thermique, acoustique et pare-vent, et dispositif architectural d’expression d’une nouvelle image du centre Hospitalier
  Réalisation en pied et coiffe de cet «espace tampon» des dispositifs permettant d’en contrôler l’efficacité suivant les saisons. Connexion en acrotère sur les organes techniques de ventilation en terrasse...
  Enveloppe technique «passive» permettant le développement séquencé des travaux de rénovation de l’enveloppe du bâtiment selon les conclusion de l’étude de 2010

## Slide 7
1. Présentation du projet 1.2 Le projet actuel : la réalisation d’une double façade

## Slide 8: 2. Notre motivation
Ce projet est au cœur de la stratégie du CHLP :
  Amélioration thermique d’été et d’hiver immédiate (75% de l’ensoleillement direct supprimé)
  levier majeur d’amélioration des conditions d’accueil des patients, et du bilan énergétique de l’hôpital.
  Modernisation de l’image de l’hôpital et renforcement de l’attractivité
  Amélioration du bilan énergétique
  Levier de la politique environnementale de l’établissement, très développée depuis 4ans
  Projet particulièrement visible, et avec des effets très rapides
  La structure envisagée permet de répondre aux enjeux de rénovation des locaux, de maintenance et de maintien de l’activité et s’affranchir des défaillances de l’enveloppe (étanchéité à l’air et à l’eau et inconfort d’été et d’hiver) avec en complément :
  Accès à la façade sans engin de levage
  Possibilité de réaliser des travaux de rénovation par l’extérieur
  Possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques

## Slide 9: 3. Nos attentes
L’étude de faisabilité a été engagée pour définir le coût et le phasage
 Réponse urgente aux problématiques majeures d’inconforts
  Diagnostique / identification des inconforts/ Étude thermique dynamique
  Étude et conception des dispositions correctives - contrôle du confort d’été
  Marche-pied d’une rénovation énergétique globale. Première étape.
Souhait d’avoir un avis extérieur sur l’impact du projet, et la manière de la mesurer
Souhait de pouvoir concrétiser et réaliser ce projet à très court terme avec une aide financière pour une mise en place rapide. Le projet a également été soumis à l’ARS dans le cadre du Ségur.