## Slide 1
DRAGUE GAMBE d’AMFARD
Ajout d’UNE CABINE PERSONNEL FÉMININ
OCTOBRE 2024

## Slide 2: CADRE RÉGLEMENTAIRE

## Slide 3: Division 215 Habitabilité – AFFAIRES MARITIMES
  Issue de la convention internationale MLC Maritime Labour Convention + ajouts spécifiques pavillon français.
  Règles du Chapitre 1 pour tous les navires
    Sanitaires individuels non obligatoires (minima 1 WC et une douche pour 6).
    Sanitaires séparés homme/femme impératifs en revanche
  Règles du Chapitre 2 Navire de Commerce incluant les dispositions spécifiques aux navires < 3000 UMS
    Localisation des cabines au-dessus de la ligne de charge
    Minimum de superficie : 4,5 m² / cabine pour navire < 3000 UMS sauf officiers 7,5 m²
    Hublot obligatoire dans chaque cabine.
    Hauteur sous plafond : 2,03 m minimum
  Vigilance des Affaires Maritimes sur le bruit dans les cabines pour garantir le repos des équipages.

## Slide 4: PROPOSITION d’IMPLANTATION #2

## Slide 5: Locaux potentiels pour la modification
  Locaux identifiés pour la modification :
    Bureau opération
    Local stockage équipements de sécurité et pharmacie
  => Ces locaux sont situés au-dessus du pont de franc-bord, avec des hublots et des servitudes disponibles à proximité , éloignés des zones de bruit.

## Slide 6: Agencement actuel
Bureau Opération – 14,4 m²
2 postes informatiques
Table 10 places assises
Loca Stockage Sécurité– 4,0 m²
Rayonnage et armoire pour pharmacie
WC

## Slide 7: Proposition d’agencement
Partie restante Bureau Opération et local sécu mutualisés
- 9 m²
Carré équipage – inchangé
Sanitaire carré inchangé
Cabine personne féminin
5,8 m²
(hors sanitaires)

## Slide 8: Bureau opérations
Poste informatique
Avec imprimante sous bureau
Rayonnage pour matériel sécurité
TV projection connectée au PC
100 cm de diagonale
Sur meuble de rangement classeur
Meuble de rangement classeurs toute hauteur
Meuble de rangement classeurs toute hauteur
Nouvelle porte repositionnée avec clair de 840 mm (idem cabines)
Table ronde fixe Ø110 cm avec 2 battants rabattables pour améliorer circulation dans le local si non utilisée
4 Chaises pliantes

## Slide 9: Cabine personnel féminin
Bannette longitudinale
Format de mobilier identique aux autres cabines du bord
Vitrage démonté et avancé d’un couple pour améliorer l’éclairage naturel de la cabine (faisabilité à confirmer suivant réseaux présents à l’emplacement prévu) ou encadrure modifiée
WC séparé donnant dans la cabine
Salle de bain 1,5 m²
Sépare la cabine du bruit du carré
Clair de passage 700 mm au niveau du bureau / cloison WC