## Slide 1
Baie GTC à créer dans le local SUPERVISION
Poste de supervision avec synoptique animé
GTE
Points TOR ELEC
TGBT
AGBT
Transformateur
Onduleur
TDs
Tdo
Compteurs
Synthèse disjoncteur CVC
Ascenseur
Ballon ECS
Etc
GTC
Points ModBUS CVC
-CTA
-VMC
-VRV
-Groupe froid
-Sous station
-Ventilo-convecteur
-Aérochauffeur
-Panneaux rayonnant
-SPLIT local HT
-AEG
Points TOR CVC
-Détection de fuites
-Compteurs
-Incendie
Production photovoltaïque
Points ModBUS
-Onduleur PPV
Automate CSPN :
 Bornier TOR
SWITCH MOXA :
 ModBUS/IP
 ModBUS/KNX
230VAC depuis TGO local SUPERVISION
Liaison de communication IP cuivre/optique
Liaison filaire/contact sec