## Slide 1: CROUS BFC
Rénovation et réhabilitation de la résidence Sartre à Belfort

## Slide 2
Objectifs et enjeux de l’opération
Présentation du site
Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Budget et planning de l’opération

## Slide 3: Objectifs et enjeux de l’opération
Contexte et objectif de l’étude

## Slide 4: Objectifs et enjeux de l’opération
Dans le but d’améliorer les conditions de vie des étudiants hors enseignement, de favoriser leur épanouissement et leur parcours vers l’autonomie et l’emploi, le Crous Bourgogne Franche Comté envisage de rénover la résidence étudiante Jean-Paul Sartre à Belfort selon trois axes principaux :
  La rénovation énergétique du bâtiment ;
  La réhabilitation intérieure des logements et des espaces communs;
  Le réaménagement des espaces extérieurs.
L’opération devra répondre à des enjeux importants, notamment :
  Atteinte des objectifs de performance correspondant au label Effinergie BBC rénovation ;
  Respect des contraintes du financement TEA de la région ;
  Forte qualité du projet pour proposer la labellisation AVUF;
  Intégration des travaux de la chaire CNOUS/ENSAD.
Enjeux

## Slide 5: Présentation du site
Développement du scénario 1 : MGPE sur 50 lycées

## Slide 6: Présentation du site
Situation géographique
Belfort est une commune française située dans le département du Territoire de Belfort. Etablie dans la Trouée de Belfort, la cité est implantée sur une importante voie de communication
La résidence Sartre se trouve dans le quartier BOUGENEL, à l’Ouest du centre de Belfort, à 10min à pied de la gare.

## Slide 7: Présentation du site
Site – Résidence Sartre à Belfort
Nom du site : Résidence Sartre
Nombre de bâtiments : 2
Adresse : 1 Rue Gaston Defferre, 90000 Belfort
Année de construction :1993
Surface : 4 000 m²
Type d’usage : Hébergement
Type de chauffage principal : Electricité

## Slide 8: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale

## Slide 9: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse fonctionnelle et architecturale - Existant
Traitement architectural :
  Construit dans les années 1990 (risque amiante – diagnostic en cours)
  Bâtiment d’hébergement en enduit blanc
  Toitures terrasses
  Présence de loggias au niveau de la tour
  Une tour en R+10 (~ 2 495 m²)
  Une barre en R+4 (~ 1 593 m²)
  Liaison entre bâtiments par passerelle en R+1, R+2, R+3
  Bâtiment signal par son architecture, sa hauteur
  143 appartements
  Circulations centrales, très cloisonnées
  Manque de luminosité au niveau des paliers de la tour
  Escalier de la tour extérieur
  Inconfort thermique
 | T1 A | T1 B | T1 Bis A | T1 bis B | T2 | Lgt fonct | 
Nombre | 13 | 116 | 2 | 9 | 2 | 1 | 

## Slide 10: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse fonctionnelle et architecturale - Existant
Plan de masse
Bâtiment A (Tour)
Bâtiment B (Barre)
Entrée piétons
Entrée parking
Limite parcellaire
Poubelles extérieures
  Traitement extérieur :
  Parkings extérieur et intérieur peu utilisés
  Parking en enrobé, non perméable
  Pas d’espaces verts
  Terrain non clos, juste portail entrée parking
  Poubelles en limite de portail
  Pas d’exploitation de l’extérieur
Notes: Ext 28 places ? Plan pas à jour et 13 places intér

## Slide 11: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse fonctionnelle et architecturale - Existant
Plan RDC
  Organisation intérieure :
  Accueil étroit, non ouvert sur le parking
  Loge visibilité entrée
  Bureaux non utilisés
  Lingerie étroite
  Parking non utilisé
  Local vélo petit
  Séparation entre les deux barres (Boîtes aux lettres séparées)
  Espace commun limité
Ascenseurs
Circulation verticale
Accueil
Loge gardien
Bureaux
Lingerie
Foyer
Locaux techniques

## Slide 12: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse fonctionnelle et architecturale - Existant
Plan d’étage courant
  Organisation Tour :
  Escalier ouvert
  Palier peu éclairé
  Logement avec loggia
  Majorité de T1 avec quelques duplex (T1’) escalier hélicoïdal
  Quelques hublots en partie haute de la tour
  Organisation Barre :
  Escalier encloisonné avec redent extérieur
  Escalier de secours extérieur
  Majorité de châssis de 140cm avec allège vitrée rend aménagement difficile
  Quelques grands hublots
  Pas d’ascenseur
  Logement PMR non conforme aux normes en vigueur
  Logement de fonction (T4)
  Majorité de T1, quelques T2 pour colocation mais peu loués
  Espaces extérieurs
Ascenseurs
Circulation verticale

## Slide 13: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse fonctionnelle et architecturale – Problématiques, contraintes et objectifs
Problématiques remontées | Contraintes particulières | Objectifs
Circulations très cloisonnées Manque de luminosité paliers Inconfort thermique Configuration difficilement lisible Signalétique inadéquate ou absente Dernier niveau tour non desservi par ascenseur Barre non desservie par ascenseur Peu d’espaces communs Liaison limitée entre les deux bâtiments | Architecture circulaire avec hublots et loggias Périmètre de monuments historiques Zone de présomption de prescription archéologique Potentiel radon important | Amélioration de l’habitabilité, l’ergonomie des logements Création espaces communs nécessaires à une vie étudiante épanouie Accueil sécurisé et adapté Amélioration de l’accessibilité PMR Reconfiguration des espaces extérieurs et de stationnement Reprise de la définition des locaux technique Respect des objectifs de financement TEA Labellisation AVUF de la Résidence Application de la chaire CNOUS/ENSAD

## Slide 14: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse fonctionnelle et architecturale – Besoins
Organigramme fonctionnel général

## Slide 15: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse énergétique et technique - Existant
Analyse énergétique
Extrait de l’audit énergétique fourni dans le dossier documentaire

## Slide 16: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse énergétique et technique - Existant

## Slide 17: Etat des lieux – Analyse technique, fonctionnelle et architecturale
Analyse énergétique et technique – Problématiques, contraintes et objectifs
Problématiques remontés | Contraintes particulières | Objectifs
Bâti et systèmes peu performants Inconfort hivernal et estival Réseaux de ventilation en mauvais état Menuiseries peu étanches à l’air Eau stagnante en toiture Différents revêtements dégradés | Façades, combles, etc. sont le refuge d’espèces protégées éventuelles Configuration de l’enveloppe complexe à certains endroits | Améliorer le confort thermique Raccordement futur au RCU Améliorer le système de ventilation existant Assurer la mise aux normes des réseaux Atteinte du label BBC rénovation Mise en place d’ENR Utilisation de matériaux biosourcés Respect des objectifs de financement TEA

## Slide 18: Planning de l’opération
Contexte et objectif de l’étude

## Slide 19: Planning de l’opération
  Consultation de septembre 2025 à juillet 2026 :
  Publication de l’AAPC : 4 septembre 2025
  Réception des candidatures: 20 octobre 2025
  Analyse et sélection des candidats retenus: fin novembre 2025
  Dialogue compétitif de fin novembre 2025 à juillet 2026, en deux tours:
    Rendu initial : ESQ +
    Rendu intermédiaire : APS
    Offre finale : APS +
Conception 9 mois
Réalisation 13 mois Tranche Ferme, 9 mois Tranche optionnelle
Exploitation-Maintenance : 7 ans

## Slide 20: Montage et budget de l’opération
  Le contrat sera un Marché Global de Performance prévu en 2 tranches:
  Tranche ferme : Toutes les prestations intellectuelles du marché + la réalisation des prestations de travaux et d’exploitation-maintenance des espaces suivants:
  Tour
  Espaces extérieurs
  Barre : Future sous-station, création d’un ascenseur, espaces communs RDC, aménagement de la toiture
Tranche optionnelle : Prestations de travaux non compris dans la tranche ferme et d’exploitation-maintenance de la barre
  Montant prévisionnel du marché:
  5 970 440 €HT pour la tranche ferme et 2 476 000 €HT pour la tranche optionnelle, décomposé ainsi :
  Prestations intellectuelles : 650 400 €HT
  Travaux : 4,8 M€HT pour la tranche ferme et 2,3 M€HT pour la tranche optionnelle
  Exploitation-maintenance pour une durée de 7 ans : 520 000 €HT pour la tranche ferme, et 176 000 €HT pour la tranche optionnelle