## Slide 1
Bâtiment JEAN ROGET
Durand Julien V1-11 Avril 2019 / V2-16 Octobre2019

## Slide 2
Développement des réseaux électriques ondulés et secourus
Durand Julien
V1-11 Avril 2019 / V2-16 Octobre2019

## Slide 3: - Réseau électrique Secouru: - pris en charge par un groupe électrogène - subit une coupure électrique avec une temporisation avant prise en charge par GE - attends une durée de stabilité avant de basculer sur le réseau traditionnel - nouvelle coupure électrique pendant la bascule - inverseur de source
Vocabulaire

## Slide 4: - Réseau électrique Ondulé: - pris en charge par un onduleur - plusieurs technologies différentes pour les onduleurs: à JR technologie sans coupure - assure une fonction de lissage de la tension - autonomie très courte gérée par des batteries - onduleur de JR pris en charge par le GE
Vocabulaire

## Slide 5: - Réseau électrique Dédié: - alimentation électrique + disjoncteur dédiés à un seul équipement - aucune sécurité supplémentaire - aucune continuité de service
Vocabulaire

## Slide 6: - 3 tableaux électriques basse tension dont 2 tableaux dédiés à Jean Roget - 1 groupe électrogène qui prend en charge partiellement ces 2 tableaux électriques - aucun onduleur
Etat des lieux

## Slide 7
Etat des lieux

## Slide 8
Etat des lieux
- 1 première campagne réalisée de développement de réseaux électriques - aucun suivi ni de supervision des équipements électriques ondulés/secourus
- aucune saisie des équipements dans abyla
- Le groupe électrogène prend en charge les prises électriques mais pas les groupes froids

## Slide 9
Projet
- Acheter un onduleur (fait) et distribuer le réseau électrique ondulé
- Acheter un second groupe électrogène pour prendre en charge la production des groupes froids (toiture technique)
- Modifier la distribution électrique principale du bâtiment et regrouper les équipements électriques de chaque étage dans une seule armoire électrique

## Slide 11
Projet

## Slide 12
Réalisation
Phase de relevés sur site:
- échange avec les chercheurs / équipes
- synthèse des besoins
- saisie des équipements dans abyla
- à faire pour tous les étages

## Slide 13
Réalisation
Phase de travaux:
- déplacer les disjoncteurs de la colonne centrale dans les 2 autres colonnes
- remplacer les armoires électriques vidées par des armoires électriques neuves et pré-équipées pour le réseau électrique secouru

## Slide 14
Réalisation
Phase de travaux:
- distribuer le réseau électrique ondulé dans ces nouvelles armoires
- progressivement, brancher les équipements à secourir ou à onduler dans ces armoires électriques dédiées

## Slide 15
Réalisation
Phase de travaux:
- pendant la phase de travaux, la distribution électrique secourue initiale est maintenue
- bascule du groupe électrogène exclusivement sur la colonne centrale. Les autres colonnes seront en réseau électrique normal.

## Slide 16
Réalisation
Phase de travaux:
- diffusion des plans abyla avec les équipements auprès des équipes de labo pour améliorer le suivi des installations
- mise en place de tests réguliers de fonctionnement des installations électriques secourues et ondulées