## Slide 1: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC
08/12/2025
CSS AIEL : Laura GUILLATI

## Slide 2: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Historique tracé hélium
  Extrait FDE04434

## Slide 3: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Historique tracé hélium
  Cheminement Hélium suite modification FEI00075 de SA33 à E100
  Longueur flexible du PCC à CdC à PE ≈ 17 m
  Longueur CdC + flexible jusqu’au compresseur SA33 : 127,7 m
≈ 144,7 m
Longueur CdC 413-TA80926.asm | 
REF | L (m)
413-TA80927.ASM | 2,997
413-TA80928.ASM | 
413-TA80929.ASM | 
413-TA80930.ASM | 28,47
413-TA80931.ASM | 7,33
413-TA80932.ASM | 6,7
413-TA80933.ASM | 5,28
413-TA80934.ASM | 11,97
413-TA80935.ASM | 6,69
413-TA80936.ASM | 4,3
413-TA80937.ASM | 50,7
413-TA80939.ASM | 2,08
413-TA80940.ASM | 
413-TA80941.ASM | 
413-TA80942.ASM | 
413-TA80943.ASM | 
413-TA80944.ASM | 
413-TA80945.ASM | 1,23
413-TA80946.ASM | 
413-TA80947.ASM | 
413-TA80948.ASM | 
413-TA80949.ASM | 
413-TA80950.ASM | 
 | 127,747
Longueur flexible du PCC à CdC à PE
413-TA80926..asm Longueur CdC + flexible jusqu’au compresseur SA33

## Slide 4: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Longueur cheminement hélium de SA33 à E100
  Emplacement du compresseurs hélium LTIC en SA33
  Dans le DDM CFO AIE0910D ainsi que dans le plan d’implantation CCE8592N, on trouve le positionnement du compresseur dédié au LTIC.
Extrait DDM CFO :
Alimentation CFO des équipements ECC en SA33 (AIE09180D)
Extrait Plan d’implantation gros matériel et filerie PC-FM - Bat Nord - Zone 09-10 - SS1 (CCRC8592N)
Vue 3D SA33
Compresseur
LTIC

## Slide 5: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Longueur cheminement hélium de SA33 à E100
  Cheminement Hélium de SA33 à E100
  Longueur flexible du CdC à compresseur en SA33 = 6,3 m
Longueur flexible du CdC à compresseur en SA33
1,23 m
2,08 m

## Slide 6: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Longueur cheminement hélium de SA33 à E100
  Cheminement Hélium de SA33 à E100
  Longueur CdC (AIE09985A) = 121,4 m
  Longueur CDC utilisé pour le cheminement compresseur LTIC : 121,4 - 4,03 = 117,37‬ m
Longueur CdC (AIE09985A) | 
REF | L (m)
413-TA00024-01 | 11,32
413-TA80930-01 | 17,13
413-TA80931-01 | 7,72
413-TA80932-01 | 7,57
413-TA80933-01 | 4,39
413-TA80934-01 | 11,51
413-TA80935-01 | 6,69
413-TA80936-01 | 4,3
413-TA80937-01 | 50,78
 | 121,41
Longueur CdC non utilisé pour le cheminent
flexible du compresseur LTIC en SA33
Longueur CdC (AIE09985A)

## Slide 7: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Longueur cheminement hélium de SA33 à E100
  Cheminement Hélium de SA33 à E100
  Le tracé hélium n’a pas été mis à jour depuis la modification de l’emplacement de la tape I5 fluide et la tape I5 électrique.
  Longueur maj flexible du hélium tape I5 du PCC à CdC à PE = 5,5 m
Inserteur 270010843E avec le tracé Hélium FEI00075
Inserteur 270010843E avec MAJ du tracé Hélium

## Slide 8: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Longueur hélium dans le PCC
  Hélium dans l’hexaglide
  La longueur des 2 flexibles d’hélium entre I3 et I2 est de 2,75 m.
Extrait DJD Hexaglide ECC00117D
Extrait DJD Hexaglide ECC00117D
Extrait DJD Hexaglide ECC00117D
Extrait DJD Hexaglide ECC00117D

## Slide 9: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Longueur hélium dans le PCC
  CAO Inserteur PCC 270010843E
  Dans la dernière CAO de l’inserteur PCC, les flexibles sont modélisés. Les longueurs sont détaillées dans la diapo suivantes.
CAO 250822_270010843E_INSERTEUR_PCC.asm
CAO ECC-FLUIDE-INTERNE_ASM
Hélium

## Slide 10: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Longueur hélium dans le PCC
  CAO Inserteur PCC 270010843E
  Longueur flexible entre I5 et I3 dans l’inserteur = 10,72 m
Longueur CdC (AIE09985A) | 
REF | L (m)
I5 - CpC | 5,456
CpC | 4,636
Cpc - I3 | 0,628
 | 10,722
CAO flexible CpC - I3
CAO flexible I5 - CpC
CAO CpC

## Slide 11: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Longueur hélium dans le PCC
  Longueur hélium dans l’inserteur (I5 - I2)
  La longueur de l’hélium dans l’inserteur est de 13,472 m.
Hexaglide
CpC
LTIC
I2
I3
I5
2,75 m
10,722 m

## Slide 12: Servitude ECC - Cheminement Hélium Compresseur/LTIC Synthèse
  Longueur flexible totale
  La longueur totale entre le compresseur Hélium du LTIC en SA33 et l’interface LTIC I2 est de 142,64 m TH.
Longueur Flexible Hélium totale | 
REF | L (m)
Flexible compresseur LITIC - Cdc | 6,3
Cdc SA33 à E100 | 117,37
Maj Flexible CdC - I5 | 5,5
Flexible dans Inserteur (I5 - I2) | 13,472
 | 142,642