## Slide 1: Etude hydrodynamique pour le projet de réhabilitation du quai Ifremer, anse de Sainte-Anne, Plouzané
DHI France, juin 2024

## Slide 2: Etude hydraulique DHI
Tâche 1 : étude d’agitation
  Evaluation des conditions météocéaniques au large immédiat du secteur d’étude : niveaux d’eau, vents et houles extrêmes
  Propagation des houles du large
  Propagation des clapots en rade
  Modélisation des conditions d’agitation dans l’Anse Ste-Anne (MIKE 3 Waves FM)
Tâche 2 : étude de courantologie
  Courants de marée (coef 95 et 114)
  Courants induits par les vagues (couplage HD+SW)

## Slide 3: Agenda
Le Projet
Les Niveaux d’eau
Analyses METOC au large (Les Pierres Noires)
Modélisation des clapots en rade de Brest
Propagation des houles du large
Agitation du plan d’eau (MIKE 3 Waves)
Courantologie (MIKE 21 HD+SW)

## Slide 4: 01.
Le Projet

## Slide 5: Localisation : Anse Sainte-Anne, Plouzané (29)
Réhabilitation du quai IFREMER
Mise en place d’un ponton flottant devant le quai

## Slide 6
Plan Masse du quai Ste-Anne (AVP ISL 2024)
Photos : Ifremer

## Slide 7
Cote du quai : +9.50mCM
= +5.86mNGF
Ponton flottant devant le quai
Passerelle béton [digue-quai], eau circule dessous
Plan Masse du quai Ste-Anne (AVP ISL 2024)
Photo : Ifremer

## Slide 8: 02.
Niveaux de reference (SHOM) et Niveaux extrêmes (CEREMA)
Les Niveaux d’eau

## Slide 9: Niveau d’eau – RAM 2022
Le DELLEC | CM | IGN 69
PHMA | 7.76 | 4.17
PMVE | 6.85 | 3.26
PMME | 5.35 | 1.76
NM | 3.99 | 0.40
BMME | 2.65 | -0.94
BMVE | 1.15 | -2.44
PBMA | 0.30 | -3.29
NM
Echelle ZH
Echelle Ref IGN69
ZH
0mCM
3.99mCM
3,591
0,0mNGF
0,40mNGF
BREST | CM | IGN 69
PHMA | 7.93 | 4.29
PMVE | 7.05 | 3.41
PMME | 5.50 | 1.86
NM | 4.14 | 0.50
BMME | 2.70 | -0.93
BMVE | 1.15 | -2.48
PBMA | 0.25 | -3.38
Le Dellec

## Slide 10: Niveau d’eau – Extrêmes – SHOM/CEREMA 2022
Période de retour | 2022 |  | 
 | Niveau | Int.Conf.70% | Int.Conf.95%
5 ans | 4.36 | 4.35 à 4.36 | 4.35 à 4.37
10 ans | 4.42 | 4.41 à 4.43 | 4.41 à 4.43
20 ans | 4.48 | 4.47 à 4.49 | 4.46 à 4.50
50 ans | 4.55 | 4.53 à 4.57 | 4.52 à 4.60
100 ans | 4.61 | 4.59 à 4.65 | 4.57 à 4.69
200 ans | 4.67 | 4.64 à 4.72 | 4.61 à 4.79
500 ans | 4.75 | 4.70 à 4.84 | 4.67 à 4.96
1 000 ans | 4.82 | 4.75 à 4.93 | 4.72 à 5.10
Estimations de niveaux extrêmes de PM (en mNGF) dans les travaux du SHOM / CEREMA 2022 (mise à jour des estimations 2012 et 2018)
Période de retour | 2022 |  | 
 | Niveau | Int.Conf.70% | Int.Conf.95%
5 ans | 4.48 | 4.48 à 4.49 | 4.48 à 4.49
10 ans | 4.55 | 4.54 à 4.55 | 4.54 à 4.56
20 ans | 4.61 | 4.61 à 4.62 | 4.60 à 4.63
50 ans | 4.70 | 4.69 à 4.71 | 4.68 à 4.72
100 ans | 4.76 | 4.74 à 4.78 | 4.73 à 4.80
200 ans | 4.82 | 4.80 à 4.85 | 4.79 à 4.87
500 ans | 4.91 | 4.88 à 4.94 | 4.86 à 4.98
1 000 ans | 4.97 | 4.93 à 5.01 | 4.91 à 5.06
BREST
Le Conquet
Pour Ste-Anne : analyse des données CEREMA le long du trait de côte (diapo suivante)
Pour les simulations de propagation des houles, niveau d’eau centennal aux Pierres-Noires +4.70mNGF

## Slide 11: Niveau d’eau – Extrêmes – SHOM/CEREMA 2022
Période de retour | 2022
 | Niveau
5 ans | 4.40
10 ans | 4.46
20 ans | 4.53
50 ans | 4.61
100 ans | 4.67
200 ans | 4.74
500 ans | 4.82
1 000 ans | 4.89
Anse de Ste-Anne

## Slide 12: Elévation du Niveau de la mer (Changement Climatique)
Projections d’élévation du niveau de la mer, en m, pour les scénarios SSP5-8.5 et SSP5-8.5 « Low Confidence » au point long :-5.0/Lat :48.0 au large de la pointe du Raz par rapport à la période 1995-2014 fournies sur le site de la NASA sur la base des travaux du GIEC de 2019.
Figure 6.2 : Projections de niveaux d’eau pour les différents scénarios SSP-RCP du GIEC au point long :-5/Lat :48 au large de la pointe du Raz.
Scénario | 2030 | 2050 | 2090 | 2100 | 2150
SSP5-8.5 | 0,11 (0,06/0,16) | 0,24 (0,16/0,33) | 0,62 (0,45/0,86) | 0,75 (0,54/1,05) | 1,23 (0,79/1,85)
SSP5-8.5 « Low Confidence » | 0,11 (0,06/0,16) | 0,24 (0,16/0,36) | 0,67 (0,45/1,07) | 0,84 (0,54/1,31) | 1,90 (0,79/5,08)
2090: Échéance à 50 ans pour le dimensionnement du quai

## Slide 13: Niveau d’eau – Période de retour 100 ans
Figure 6.2 : Projections de niveaux d’eau pour les différents scénarios SSP-RCP du GIEC au point long :-5/Lat :48 au large de la pointe du Raz.
 | SLR | Ste-Anne / Le Dellec | Brest
Actuel - PR 100ans | - | 4.61 mNGF | 4.76 mNGF
Échéance 2100 SSP8.5 « Low confidence » | +0.84m | 5.45 mNGF | 5.60 mNGF
Échéance 2100 SSP8.5 | +0.75m | 5.36 mNGF | 5.51 mNGF
Échéance 2090 SSP8.5 « Low confidence » | +0.67m | 5.28 mNGF | 5.43 mNGF
Échéance 2090 SSP8.5 | +0.62m | 5.23 mNGF | 5.38 mNGF

## Slide 14: 03.
Conditions extremes au large
Analyses METOC “Les Pierres-Noires”

## Slide 15: Base de données CANDHIS à Les Pierres Noires
Zone d’étude
Notes: Un peu loin du secteur d’étude. Les conditions de Houle changent dans la baie

## Slide 16: Roses des vents et houles à Pierres-Noires (1979-2023)

## Slide 17: Analyse des vents CFSR extrêmes au large (1979-2023)
Clapot en rade

## Slide 18: Analyse des houles extrêmes à Pierres Noires (1979-2023)
Houles du large rentrant dans goulet

## Slide 19: Analyses conjointes Hs/WS à Pierres-Noires
F_cond 90% |  | WS [m/s] |  | 
TR [yr] | Hm0 [m] | 0.05 | 0.5 | 0.95
1 | 9.0 | 14.5 | 19.4 | 23.7
5 | 11.0 | 16.9 | 21.5 | 27.8
10 | 11.9 | 17.9 | 22.7 | 29.7
25 | 13.1 | 19.0 | 24.4 | 32.4
50 | 14.0 | 19.6 | 25.7 | 34.4
100 | 14.8 | 20.2 | 27.2 | 36.5

## Slide 20: Analyses conjointes Hs/WS à Pierres-Noires
F_cond 95% |  | WS [m/s] |  | 
TR [yr] | Hm0 [m] | 0.05 | 0.5 | 0.95
1 | 9.0 | 14.6 | 19.5 | 23.7
5 | 11.0 | 16.9 | 21.6 | 28.0
10 | 11.9 | 17.8 | 22.7 | 30.0
25 | 13.1 | 18.7 | 24.4 | 32.8
50 | 14.0 | 19.4 | 25.8 | 34.9
100 | 14.8 | 19.9 | 27.2 | 37.1

## Slide 21: Analyses conjointes Hs/WL à Pierres-Noires
F_cond 95% |  | WL [mNM] |  | 
TR [yr] | Hm0 [m] | 0.05 | 0.5 | 0.95
1 | 9.0 | -2.06 | 0.27 | 2.39
5 | 11.0 | -2.16 | 0.13 | 2.35
10 | 11.9 | -2.19 | 0.08 | 2.33
25 | 13.1 | -2.21 | 0.04 | 2.32
50 | 14.0 | -2.24 | 0.00 | 2.31
100 | 14.8 | -2.26 | -0.04 | 2.30

## Slide 22: Conditions Houles extrêmes à simuler
2 directions de provenance des houles au large : 270° et 247°
Niveau d’eau extrême centennal Pierres-Noires : +4.70mNGF/+4.20mNM
Analyses conjointes Hs/WS
Hypothèses conservatives T100 :
  Scenario 1a : MWD= 270° ; Hs=14.8m ; WS=27.2 m/s (Omnidirectionnel, P50%)
  Scenario 1b : MWD= 247° ; Hs=14.8m ; WS=27.2 m/s (Omnidirectionnel, P50%)
  Scenario 2a : MWD= 270° ; Hs=14.8m ; WS=37.1 m/s (Omnidirectionnel, P95%)
  Scenario 2b : MWD= 247° ; Hs=14.8m ; WS=37.1 m/s (Omnidirectionnel, P95%)
  Scenario 3 (pour validation) : Tempête Ciaran du 2 nov 2023 Hs=13.24m ; Ws= 36.6m/s
Hypothèses T100 + CC :
  Mêmes scénarios avec CC +0.67m (Échéance 2090 SSP8.5 « Low confidence »)

## Slide 23: 04.
Génération par le vent de secteur Sud-Est à Est
Modélisation des clapots en rade de Brest

## Slide 24: Simulations des Clapots en rade de Brest
67°N
90°N
112°N
135°N
157°N
Carte Geoportail (IGN-SHOM)

## Slide 25: Simulations des Clapots en rade de Brest
Direction de provenance du vent [°N] | 67.5° | 90° | 112.5° | 135° | 157.5°
Valeur extrême T100 Vitesse du vent [m/s] | 20.4 | 19.1 | 20.1 | 23.5 | 25.5
Modèle : Hs [m] en face anse Ste-Anne (goulet) | 0.807 | 1.097 | 1.181 | 1.475 | 1.66
Fetch maximal [km] | 12 | 8 | 14 | 9 | 8
Valeur théorique Hs [m] (Shore Protection Manual / formule de Bretschneider) | 1.51 /1.46 | 1.13 /1.12 | 1.59 /1.51 | 1.60 /1.58 | 1.67 /1.65

## Slide 26: Vent du 157°N, vitesse 25.5 m/s
Direction la plus pénalisante pour Ste-Anne

## Slide 27: Vent du 135°N, vitesse 23.5 m/s

## Slide 28: Vent du 112°N, vitesse 20.1 m/s

## Slide 29: Vent du 90°N, vitesse 19.1 m/s

## Slide 30: Vent du 67°N, vitesse 20.4 m/s
Le maximum est localisé en baie de Roscanvel, pas à Ste-Anne

## Slide 31: Simulations des Clapots en rade de Brest
Direction de provenance du vent [°N] | 67.5° | 90° | 112.5° | 135° | 157.5°
Valeur extrême T100 Vitesse du vent [m/s] | 20.4 | 19.1 | 20.1 | 23.5 | 25.5
Hs [m] en face Anse Ste-Anne (goulet) | 0.807 | 1.097 | 1.181 | 1.475 | 1.66
Hs [m] à l’entrée Anse | 0.71 | 0.92 | 1.14 | 1.42 | 1.57
Hs [m] au quai | 0.73 | 0.92 | 1.1 | 1.32 | 1.31
Hs [m] devant digue | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.44 | 1.57
Hs [m] à prise d’eau | 0.60 | 0.75 | 0.92 | 1.15 | 1.29
Tp [s] | 4.15 | 4.05 | 4.20 | 4.40 | 4.40
Clapots liés au vent du 157°N

## Slide 32: 05.
Jusqu’à l’anse Ste-Anne
Propagation des houles du large

## Slide 33: Le modèle MIKE 21 SW « Iroise »
Maillage de 1 km au large, 30m dans le goulet et 10m dans l’anse Ste Anne

## Slide 34: Validation du modèle MIKE 21 SW « Iroise »
Janv-Fev 2014
Oct-Nov 2023
(avec Ciaran)

## Slide 35: Le modèle MIKE 21 SW « Iroise » : Tempête Ciaran (2 nov. 2023)

## Slide 36: Le modèle MIKE 21 SW « Iroise » : Tempête Ciaran (2 nov. 2023)
Les Pierres Noires :
Bouée CANDHIS Hs=13.24m
Modèle MIKE 21 SW Hs=13.80m

## Slide 37: Conditions de Houles extrêmes simulées
Niveau d’eau extrême centennal Pierres-Noires : +4.70mNGF(+4.20mNM)
Hypothèses T100 :
  Scenario 1a : MWD= 270° ; Hs=14.8m ; WS=27.2 m/s (Omnidirectionnel, P50%)
  Scenario 1b : MWD= 247° ; Hs=14.8m ; WS=27.2 m/s (Omnidirectionnel, P50%)
  Scenario 2a : MWD= 270° ; Hs=14.8m ; WS=37.1 m/s (Omnidirectionnel, P95%)
  Scenario 2b : MWD= 247° ; Hs=14.8m ; WS=37.1 m/s (Omnidirectionnel, P95%)
  Scénario 3 : Tempête Ciaran du 2 nov 2023 Hs=13.24m ; Ws= 36.6m/s
Scénarios 2 donnent résultats très forts dans le goulet et peu probable (simulation avec vent constant extrême), hypothèse non retenue pour le dimensionnement
Scénario 1b donne résultat très proche à l’entrée de l’anse Ste-Anne, scénario 1a retenu
Hypothèses T100 + CC :
  Scénario 1a avec CC +0.67m (Échéance 2090 SSP8.5 « Low confidence »)
   résultat très proche du scénario 1a de référence car niveau d’eau extrême déjà

## Slide 38: Le modèle MIKE 21 SW « Iroise » : Scénario 1a

## Slide 39: Scénario 1a : MWD= 270° ; Hs=14.8m ; WS=27.2 m/s

## Slide 40: Scénario 1b : MWD= 247° ; Hs=14.8m ; WS=27.2 m/s

## Slide 41: Scénario 1a +CC 0.67m

## Slide 42: Scénario 2a : MWD= 270° ; Hs=14.8m ; WS=37.1 m/s

## Slide 43: Scénario 2b : MWD= 247° ; Hs=14.8m ; WS=37.1 m/s

## Slide 44: Houles extrêmes à l’entrée de l’anse Ste-Anne
Référence T100 (S1a)
Référence T100 + 0.67m

## Slide 45: Houles extrêmes à l’entrée de l’anse Ste-Anne
Hs [m] | Limite M3W | Entrée Anse | Digue | Prise d’eau
Référence T100 | 2.74 | 2.00 | 2.18 | 1.53
T100 + 0.67m | 2.80 | 2.05 | 2.22 | 1.60
Ciaran 2nov2023 | 2.20 | 1.72 | 1.64 | 1.40
Tp 14-15s
 Valeurs à préciser/confirmer avec le modèle d’Agitation M3W

## Slide 46: 06.
Agitation du plan d’eau, Anse Ste-Anne
Simulation MIKE 3 WAVES

## Slide 47: Modèle MIKE 3 Wave « Ste-Anne »
Maillage quadrangulaire 4m x 4m , bathy Litto3D
Houle à la frontière Sud-ouest : Hs=2.75m, Tp=15s
Niveau d’eau centennal +4.75mNGF

## Slide 48: Modèle MIKE 3 Wave « Ste-Anne »
Couches de porosité en 3D
Quai à +5.86mNGF (en rouge) et gabions (toute la colonne d’eau) définis comme réflectifs
Enrochements (en jaune) définis comme poreux (absorbent énergie des vagues)
Surface
Fond

## Slide 49: Etat de mer moyen sur 30 min (Hs [m])
Modèle MIKE 3 Wave « Ste-Anne » - Scénario T100
NE = 4.75mNGF
Hs = 2.75m
Tp = 15s

## Slide 50: Etat de mer moyen sur 30 min (Hs [m])
Modèle MIKE 3 Wave « Ste-Anne » - Scénario T100+CC
NE = 5.42mNGF
Hs = 2.80m
Tp = 15s

## Slide 51: Coupe transversale Digue-Quai – Courants [m/s]
Modèle MIKE 3 Wave « Ste-Anne »
Digue
(+7mNGF)
Quai + gabions
( +5.86mNGF)

## Slide 52: Modèle MIKE 3 Wave « Ste-Anne »
Hauteur Hs [m] | Entrée Anse | Digue | Prise d’eau | Quai
Référence T100 | 2.37 | 3.49 | 2.70 | 1.36
T100 + 0.67m | 2.48 | 3.50 | 2.70 | 1.64
Direction (2 pics) [°N] | Entrée Anse | Digue | Prise d’eau | Quai
Référence T100 | 220°/30° | 250°/70° | 230°/60° | 240°/50°
T100 + 0.67m | 230°/25° | 250°/60° | 240°/60° | 240°/60°
Avec CC : Légère modification des 2 directions (+/-10°) mais non significatif
Période de Pic aux 4 points =15.7s
Directions de provenance : 2 pics d’énergie lié à réflexion sur côte et ouvrages, pic principal est celui du Sud-Ouest

## Slide 53: 07.
Modèle MIKE 21 HD+SW
Courantologie

## Slide 54: Modèle MIKE 21 de la Rade de Brest
Avec les digues du port et le nouveau polder
Raffiné dans l’anse Ste-Anne

## Slide 55: Modélisation de la marée (Février 2014, coef 95-114)
Modèle local de la Rade de Brest
Marée coef 95: le 30 janvier 2014
Marée coef 114: le 1 février 2014
Données : maree.shom.fr

## Slide 56: Validation du modèle local Rade de Brest (février 2014)

## Slide 57: Courantologie : modèle MIKE 21 HD rade de Brest
Validation avec l’atlas des courants du SHOM
Flot PM-3h

## Slide 58: Courantologie : modèle MIKE 21 HD rade de Brest
Validation avec l’atlas des courants du SHOM
Jusant PM+3h

## Slide 59: Courantologie : effet du vent et des vagues
3 simulations (janv-fev 2014):
marée seule (coef 114 le 01 février)
marée avec vent
Marée avec vent et vagues (tempête du 5 février)

## Slide 60: Courantologie : effet du vent et des vagues
Extractions des courants maximaux aux 4 points
Courants moyens 2D
Au quai, vitesse maximale <0.1m/s
Déferlement des vagues sur la digue lors tempête augmente les courants localement
Courants [m/s] | Entrée Anse | Digue | Prise d’eau | Quai
Marée 95 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.04
Marée 114 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | 0.06
Direction du max (vers où il porte) | 207°N | 248°N | 300°N | 163°N
Marée+vent+vagues (5 fev 2014) | 0.17 | 0.44 | 0.24 | 0.064

## Slide 61: Merci !

## Slide 62: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM -6h

## Slide 63: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM -5h

## Slide 64: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM -4h

## Slide 65: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM -3h

## Slide 66: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM -2h

## Slide 67: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM -1h

## Slide 68: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM

## Slide 69: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM +1h

## Slide 70: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM +2h

## Slide 71: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM +3h

## Slide 72: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM +4h

## Slide 73: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM +5h

## Slide 74: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM +6h

## Slide 75: Courantologie dans l’Anse Ste-Anne : marée Coef 95
PM +7h